Байесовский классификатор.
Оценка плотности распределения.
Евгений Борисов

---
Байесовский классификатор
X - объекты, Y - метки классов
- вероятностное пространство
   с плотностью
X times Y
p(x,y)
выборка:
Задача: построить классификатор с минимальной ошибкой
(X' times Y') subset (X times Y)
a:X' toward Y'
принцип максимума апостериорной вероятности
a( x ) = argmax csub {y in Y} P( y mline x )

---
принцип максимума апостериорной вероятности
формула Байеса :
P(A mline B) = { P(A) P(B mline A) } over { P(B) }
a( x ) = argmax csub {y in Y} P( y mline x )
        байесовский классификатор
        - потеря для объектов y
        - доля примеров класса y (априорная вероятность)
        - плотность класса y
a( x ) = argmax csub {y in Y} %lambda_y P(y) p( x mline y )
λ_{y}
P( y )
p( x divides y )

---
подходы к оценке плотности распределения
непараметрический
параметрический
смеси распределений

---
Восстановление плотности
подходы к оценке плотности распределения:
параметрический подход
hat p( x ) = %varphi(x,%theta)
НЕпараметрический подход
hat p( x ) = { {1}over{m V(h)} } sum from {j=1} to {m} K left( {%rho (x, x_j)}over{h} right)
смеси распределений
hat p( x ) = sum from {j=1} to {k} w_j %varphi_j(x,%theta_j)

---
 «наивный Байес»
допущение: признаки X - независимы друг от друга
тогда многомерную плотность можно представить
      как произведение одномерных плотностей
p( x divides y ) = p_1( x_1 divides y ) dotslow p_n( x_n divides y )

---
Восстановление плотности
НЕпараметрический подход
дискретный случай: гистограмма
hat p(x)= {1}over{m} sum from{i=1} to{m} { [ x = x_i ] }
пример: распределение повторов слов в тексте

---
непараметрические методы
    оценки плотности распределения
непрерывный случай: эмпирическая оценка, окно ширины h
(доля объектов попавших в отрезок)
hat p(x)= {1}over{2hm} sum from{i=1} to{m} { left [ { lline x - x_i rline} < {h} right ] }
hat p(x)={1}over{mh} sum from{i=1} to{m} { {1}over{2} left [ { lline x - x_i rline} over {h} < 1 right ] }

---
оценка Парзена-Розенблата для класса y
hat p(x mline y)={1}over{L_y V(h)} sum csub {i:y=y_i} K{ left ( { %rho(x,x_i) } over {h} right ) }
- ядро
- количество объектов y
- мера на X
- нормирующий множитель
K( r )
L_y
ρ( x_i,x_j )
V( h )

---
Восстановление плотности
функции ядра для сглаживания гистограммы
KDE, Kernel Density Estimation
чётная ф-ция
нормированная
невозрастающая при r>0, неотрицательная ф-ция
K( r ) = K( -r )
int K( r ) dr = 1
ядро Епанечникова:
K(r) = {3}over{4} (1-r^2) ; lline r rline <=1

---
Восстановление плотности
непараметрические методы:
оценка плотности Парзена-Розенблата
ядерное сглаживание (гистограммы)
KDE, Kernel Density Estimation
hat p(x)={1}over{m V(h)} sum from{i=1} to{m} K{ left ( { %rho(x,x_i)} over {h} right ) }

---
a( x ) = argmax csub {y in Y} %lambda_y P(y) p( x mline y )
Байесовский классификатор, метод Парзеновского окна
a(x,X^L,h) = argmax csub {y in Y} %lambda_y P(y) {1}over{L_y} sum csub {i:y=y_i} K{ left ( { %rho(x,x_i) } over {h} right ) }

---
оценка плотности - параметрический подход
hat p( x ) = %varphi(x,%theta)

---
оценка плотности - параметрический подход
hat p( x ) = %varphi(x,%theta)
принцип максимума правдоподобия
L(%theta, X) = sum from{i=1} to {m} ln %varphi(x_i,%theta) toward max csub%theta

---
оценка плотности - параметрический подход
hat p( x ) = %varphi(x,%theta)
принцип максимума правдоподобия
L(%theta, X) = sum from{i=1} to {m} ln %varphi(x_i,%theta) toward max csub%theta
условие оптимума
{partial} over {partial %theta} L(%theta, X) = sum from{i=1} to {m} { {partial} over {partial %theta} ln %varphi(x_i,%theta) } = 0

---
допущение: классы имеют n-мерную нормальную плотность
p( x mline y ) = { exp left(-{{1}over{2}}(x-%mu_y)^T %SIGMA_y^-1 (x-%mu_y) right) } over { sqrt{(2 %pi) ^n det %SIGMA_y } } ; y in Y

---
Теорема: параметры оценки максимального правдоподобия
для n-мерных гауссовских плотностей классов y
имеют следующий вид
{hat %SIGMA}_y = { 1 } over { l_y } sum from { i:y=y_i } { (x_i - {hat %mu}_y) (x_i - {hat %mu}_y)^T }
{hat %mu}_y = { 1 } over { l_y } sum from { i:y=y_i } x_i

---
Теорема: параметры оценки максимального правдоподобия
для n-мерных гауссовских плотностей классов y
имеют следующий вид
{hat %SIGMA}_y = { 1 } over { l_y } sum from { i:y=y_i } { (x_i - {hat %mu}_y) (x_i - {hat %mu}_y)^T }
{hat %mu}_y = { 1 } over { l_y } sum from { i:y=y_i } x_i
Байесовский классификатор: квадратичный дискриминант
a( x ) = argmax csub {y in Y } left ( ln( %lambda_y P_y) - (x - {hat %mu}_y)^T {hat %SIGMA}_y^{-1}(x - {hat %mu}_y) - {1}over{2} ln (det {hat %SIGMA}_y) right )

---
Дополнение:
   если матрицы ковариаций классов равны
   то параметры оценки плотности имеют следующий вид
{hat %mu}_y = { 1 } over { l_y } sum from { i:y=y_i } x_i
{hat %SIGMA} = { 1 } over { l } sum from { i=1 }to{l} { (x_i - {hat %mu}_{yi}) (x_i - {hat %mu}_{yi})^T }

---
Дополнение:
   если матрицы ковариаций классов равны
   то параметры оценки плотности имеют следующий вид
{hat %mu}_y = { 1 } over { l_y } sum from { i:y=y_i } x_i
{hat %SIGMA} = { 1 } over { l } sum from { i=1 }to{l} { (x_i - {hat %mu}_{yi}) (x_i - {hat %mu}_{yi})^T }
Байесовский классификатор: линейный дискриминант Фишера
a( x ) = argmax csub {y in Y } left ( ln( %lambda_y P_y) - {1}over{2} {hat %mu}_y^T {hat %SIGMA}^{-1} {hat %mu}_y + x^T {hat %SIGMA}^{-1} {hat %mu}_y right )

---
Литература
Борисов Е.С. Методы машинного обучения. 2024
https://github.com/mechanoid5/ml_lectorium_2024_I
Константин Воронцов - Машинное обучение. ШАД Яндексhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLJOzdkh8T5kp99tGTEFjH_b9zqEQiiBtC
SciKit-Learn : Naive Bayes
https://scikit-learn.org/stable/modules/naive_bayes.html